Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Капсальское»

на 2016 - 2026 годы

с. Капсал

УТВЕРЖДЕНО

Решением Думы МО «Капсальское»

от 29.11.2015г. № 19

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Капсальское» на 2016 - 2024 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3.Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 8 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 4. Генеральный план муниципального образования «Капсальское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области. |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Капсальское» |
| Разработчики | Администрация МО «Капсальское» |
| Исполнители | Администрация МО «Капсальское» |
| Цели Программы | Создание коммунального комплекса муниципального образования «Капсальское»: - создание сети водоснабжения населенных пунктов, реконструкция водозаборных сооружений; - создание сети теплоснабжения; - создание сети водоотведения; - газификация населенных пунктов. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития МО «Капсальское» путем формирования ЖКХ. Создание комфортных условий труда и быта в сельской местности, улучшение качества питьевой воды. Создание благоприятных условий привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный сектор МО «Капсальское» Улучшение экологической ситуации в поселении. |
| Задачи Программы | - проектно-изыскательские работы и строительство систем водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения с применением современных материалов; - обустройство и оснащение оборудованием объектов, используемых для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов; - обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционные программы). |
| Сроки реализации | 2016 - 2026 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, осуществляется за счет: - средств федерального бюджета; - средств бюджета Иркутской области; - средств бюджета Эхирит-Булагатского района; - средств МО «Капсальское». |
| Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры; По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - строительство и ввод в эксплуатацию сетей; По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов: - контролируемый сбор и вывоз твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки. |
| Планируемые результаты реализации Программы | - повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения |
| Контроль за реализацией программы | Администрация МО «Капсальское» |

# Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Капсальское», формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального  плана развития МО «Капсальское», повышения эффективности градостроительных решений.

# Раздел I. Прогноз развития МО «Капсальское» и динамики

# развития коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития муниципального образования МО «Капсальское», а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Капсальское» на 2016 - 2026 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития муниципального образования «Капсальское», а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие МО «Капсальское»;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития МО «Капсальское» и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

1.1. Демографическое развитие

В муниципальном образовании «Капсальское» по состоянию на 01.01.2015г. проживает 874 человек.

С 2008 года показатели численности населения можно назвать стабильными. В настоящее время все более ощутимо проявляется тенденция миграционного оттока жителей из-за отсутствия жилья и коммунальной инфраструктуры.

Предполагается, что при устойчивом функционировании поселения и при проведении соответствующей инвестиционной политики изменится динамика численности населения в сторону ее стабилизации и последующего роста.

Изменение численности населения муниципального образования «Капсальское» приводится в нижеследующей таблице № 1.

Таблица № 1

Проектная численность населения муниципального образования «Капсальское»

| Годы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 730-(по переписи населения); Фактически - 824 | 834 | 854 | 874 | 874 |

1.2. Состояние коммунальной инфраструктуры

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры в поселении, строительство объектов и проектно-изыскательские работы  с учетом перспективного строительства предусмотренного Генеральным планом.

1.2.1. Водоснабжение

Забор воды в водонапорных башнях, расположенных на территории МО «Капсальское», осуществляется глубинными насосами со скважин.

| № | Адрес местонахождения водонапорной башни | Глубина скважины, м | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Капсал, ул. Центральная | 70 | Для технических нужд |
| 2 | с. Капсал, ул.Центральная | 30 | хозяйственно-питьевая |
| 3 | д. Зады, ул.Молодежная | 50 | хозяйственно-питьевая |
| 4 | д. Зады, ул.Депутатская | 70 | хозяйственно-питьевая |

1.2.2. Водоотведение

В населённых пунктах муниципального образования «Капсальское» системы канализации отсутствуют, население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. ЖБО не вывозятся и утилизируются на приусадебных участках.

Строительство коллекторов и очистных сооружений ливневой канализации не осуществлялось.

1.2.3. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение МО «Капсальское»  осуществляется децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на дровах, электричестве, угле.

Основным источником тепла в МОУ Капсальская СОШ является электроболер.

1.2.4. Сбор твердых бытовых отходов

Для организации сбора и  складирования бытовых отходов и мусора используются два земельных участков общей площадью 1,0 га. Ежегодно на территории поселения образуется около 200 куб.м твердых бытовых отходов.

Бытовые отходы от учреждений и жилого сектора, а так же крупногабаритный мусор вывозятся для захоронения на свалки, расположенные в  границах МО «Капсальское» Эхирит-Булагатского района. Частично отходы не вывозятся, а утилизируются на приусадебных участках.

Под размещение твердых бытовых отходов занято 1,6 га.

# 1.2.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Капсальское» производится от энергоснабжающей организации  ООО «Иркутская электро-сетевая компания». Подстанции электроснабжения, расположенные на территории сельского поселения обслуживается уполномоченной организацией. Обслуживание  и текущий ремонт сетей производится РЭС- п. Усть-Ордынский. Контролирующую функцию по электроэнергии  осуществляет энергоснабжающая организация.

# 1.2.6. Телефонная связь, телевидение, интернет

# Телефонная связь

Обеспечение сотовой телефонной связью абонентов жилого сектора, сферы социального, культурного, бытового обслуживания и прочих объектов осуществляется сотовыми кампаниями «МТС», «Ростелеком», «Мегафон», «Билайн» «Теле2».  Существующие емкости телефонных станций полностью удовлетворяют потребности поселения.

# Телевидение

Телевизионное вещание в поселении  осуществляет ТВ-центром г. Иркутска. На территории МО внедрен мультиплекс цифрового телевидения.

Интернет

В МО «Капсальское» различные объекты пользуются высокоскоростным кабельным интернетом компании «Ростелеком», беспроводным интернетом через сотовые связи «МТС», «Теле2», «Мегафон» и «Билайн» посредством модемов.

1.3. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

В рамках программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

- в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии; установка приборов учета воды;

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу, включающую:

- установку энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировку систем отопления;

- автоматизацию включения-выключения внешнего освещения;

- утепление чердачных перекрытий;

- утепление входных дверей и окон;

- утепление фасадов;

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 30%.»;

Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры МО  «Капсальское»

на 2016 - 2026 годы

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения МО «Капсальское», обеспечения возможности подключения жилья и объектов социально-культурного, бытового назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры МО «Капсальское», предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры МО «Капсальское», на 2016 - 2026 годы (Приложение № 1 к данной Программе), а именно по разделам:

# 2.1. Водоснабжение

# На  период реализации Программы предусматривается численность населения не менее 900 человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (табл.4) норма водопотребления 600 литров на 1 человека в сутки. Среднее суточное водопотребление составит 900х600/1000=540 куб.м/сутки.

# Для повышения качества водоснабжения населения требуется:

# Реконструкция существующих водозаборных сооружений.

- Строительство  летнего водопровода в с. Капсал, д.Зады

- Оборудование водозаборных скважин установками по водоподготовке и  обеззараживанию воды.

- Организация контроля качества воды, потребляемой населением из индивидуальных источников.

- Организация зон санитарной охраны водозаборных узлов питьевого назначения в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.2. Водоотведение

- Строительство в населенном пункте канализационных накопительных резервуаров (водонепроницаемых выгребов) с последующей откачкой и утилизацией стока на очистных сооружениях п. Усть-Ордынский.

- Оборудование индивидуального жилья автономной канализацией.

- Ликвидация сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы.

- Устройство ливневой канализации. Организация поверхностного стока, строительство распределительных колодцев.

2.3. Теплоснабжение

- Применение энергосберегающих технологий;

- Реконструкция существующих сетей и сооружений системы теплоснабжения;

- Строительство новых источников централизованного теплоснабжения (котельных) с целью максимального охвата  жилой застройки и объектов социального и производственного назначения централизованной системой теплоснабжения;

- Обеспечение индивидуальной жилой застройки, не подключенной к централизованным источникам теплоснабжения, современными, экологически чистыми автоматизированными тепловыми установками, основным топливом для которых будет являться электричество, газ, уголь или дрова.

2.4. Сбор твердых бытовых отходов

- Содержание территории существующих свалок ТБО в соответствии с санитарными требованиями.

- Полный охват территории населенных пунктов контейнерной системой очистки.

- Приобретение достаточного количества спецтранспорта для осуществления санитарной очистки территории населенных пунктов.

- Ликвидация и рекультивация территорий несанкционированных свалок.

- Для улучшения экологического и санитарного состояния поселения, решения комплекса работ по организации, сбору, удалению и уборки территории поселения осуществляются мероприятия, предусмотренные «Генеральной схемой санитарной очистки территории муниципального образования «Капсальское».

2.5. Электроснабжение

Содействие развитию использования источников энергии путем формирования и реализации целевых программ регионального значения.

Осуществление наиболее полного использования существующих сетей с проведением работ по их восстановлению.

Предусмотреть питание новых потребителей от существующих источников электроснабжения.

#### 2.6. Газоснабжение

- Газификация населенных пунктов.

Перевод существующих и подключение новых источников централизованного  теплоснабжения на газовое топливо.

Газификация  малоэтажной и индивидуальной застройки.

3. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации МО «Капсальское».

Механизм реализации Программы определяется инвестиционными Программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми Программами, долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Капсальское» в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса разрабатывают  проектно-сметную документацию на каждый обьект, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Размещение муниципальных заказов по реализации Программных мероприятий должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы, с указанием источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Капсальское» планируется привлечь финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

5. Контроль за ходом реализации программы

Администрация МО «Капсальское»  ежегодно представляет на заседание Думы МО «Капсальское» отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Вся информация по реализации программы, текущим и итоговым отчетам выкладывается на сайт поселения

Приложение № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Капсальское» на 2016 – 2026 годы

| № | Наименование объекта и проводимые мероприятия | Цели реализации мероприятия | Планируемые сроки реализации, годы | Объемы финансирования, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Строительство водонапорной башни в с. Капсал | Организация качественного и бесперебойного водоснабжения населения | 2018 | 170,0 |  | 168,0 | 2,0 |
| 2 | Строительство летнего водопровода в с. Капсал, д. Зады | Организация качественного и бесперебойного водоснабжения населения | 2018 – 2026 | 400,0 |  | 396,0 | 4,0 |
| 3 | Оборудование водозаборных скважин установками по водоподготовке и установками по обеззараживанию воды | Организация качественного и бесперебойного водоснабжения населения | 2016 – 2026 | 300,0 |  | 297,0 | 3,0 |
| 4 | Организация зон санитарной охраны водозаборных узлов питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 | Организация качественного и бесперебойного водоснабжения населения | 2017-2020 | 150,0 |  |  | 150,0 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 6 | Строительство в населенном пункте канализационных накопительных резервуаров (водонепроницаемых выгребов | Улучшение санитарной и экологической ситуации на территории МО «Капсальское» | 2020 – 2026 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
| 7 | Устройство ливневой канализации. Организация поверхностного стока, строительство распределительных колодцев | Улучшение санитарной и экологической ситуации на территории МО «Капсальское» | 2019 – 2026 | 800,0 |  | 792,0 | 8,0 |
|  | СБОР ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| 8 | Содержание территории существующих свалок ТБО в соответствии с санитарными требованиями | Улучшение санитарной и экологической ситуации на территории МО «Капсальское» | 2016– 2026 | 800,0 |  | 798,0 | 2,0 |
| 9 | Приобретение контейнеров | Улучшение санитарной и экологической ситуации на территории МО «Капсальское» | 2018 – 2026 | 420,0 |  | 415,8 | 4,2 |
| 11 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Улучшение санитарной и экологической ситуации на территории МО «Капсальское» | 2016 – 2026 | 343,0 |  |  | 343,0 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 12 | Устройство наружного освещения | Создание комфортных условий труда и быта населения | 2016 – 2026 | 50,0 |  | 45,0 | 5,0 |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 13 | Перевод существующих и подключение новых источников централизованного теплоснабжения на газовое топливо | Создание комфортных условий труда и быта населения | 2020 – 2026 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
| 14 | Газификация малоэтажной и индивидуальной застройки |  | 2018 – 2026 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |