1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Капсальское»- сельского поселения на 2018 – 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Капсальское» –администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Капсальское» –администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, -повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, -снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2018 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ 2018год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения – 799 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 85 тыс.рублей. Итого 884 тыс.рублей 2019год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения – 900 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 90 тыс.рублей. Итого 990 тыс.рублей 2020год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения – 900 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 90 тыс.рублей. Итого 990 тыс.рублей 2021год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения – 900 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 90 тыс.рублей. Итого 990 тыс.рублей 2022 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения – 900 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 90 тыс.рублей. Итого 990 тыс.рублей 2023-2032 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения – 9000 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 900 тыс.рублей. Итого 9900 тыс.рублей Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры 2. развитие транспорта общего пользования 3. развитие сети дорог поселения 4.Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5.Повышение безопасности дорожного движения. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования «Капсальское».

Муниципальное образование «Капсальское» наделено статусом сельского поселения Законом Усть-Ордынского округа Иркутской области от 30.12.2004 № 67-оз. «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».

В состав поселения входит четыре населенных пункта - с. Капсал, д. Зады, д. Батхай, д. Солянка Административным центром муниципального образования является с. Капсал. В настоящее время границы населенных пунктов поселения не утверждены.

Общая площадь территории поселения составляет 174,0 км2 – 3,4% территории Эхирит-Булагатского района (5 153 км2), 0,02% территории Иркутской области (752 708 км2).

Муниципальное образование «Капсальское» одно из заселенных в Эхирит-Булагатском районе. Плотность населения – 5,7 чел/км2, что несколько выше, чем в среднем по району. В настоящее время на территории поселения проживает около 1,0 тыс. чел, что составляет 3,3% от населения района.

Климат данной местности - резко континентальный, с началом положительных температур в конце апреля в первой декаде мая, температура воздуха максимально поднимается до 30˚, но лето короткое и первые заморозки отмечаются уже в августе месяце. Зима снежная, с минимальными температурами до -40˚. Высота снежного покрова составляет 30 - 35см.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-120 дней. Средняя продолжительность - 96 дней. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, с начала ноября и сходит к началу апреля. Число дней в году со снежным покровом - 156 дней.

На территории МО «Капсальское» месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

На территории МО «Капсальское» действующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Внешний транспорт

Внешние связи муниципального образования «Капсальское» осуществляются по автодорогам местного значения Подъезд к с. Капсал, д. Батхай от автодороги «Усть-Ордынский – Иркутск, Подъезд к с. Зады от  автодороги «Усть-Ордынский – Иркутск»

Таблица 1. Характеристика внешних автодорог муниципального образования  «Капсальское»

| Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность в границах МО км | Покрытие, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ширина земляного полотна | Асфальтобетон | Щебеночно-гравийное | грунт |  |
| Подъезд к с. Капсал, д. Батхай от автодороги «Усть-Ордынский – Иркутск | IV | 9 |  |  | 9 |  | Строительство участка «Капсал-Батхай» |
| Подъезд к д. Зады от автодороги «Усть-Ордынский – Иркутск» | 7,8 |  |  |  |  | 7,8 | Требует постоянной подсыпки |
| итого |  | 16,8 |  |  | 9,0 | 7,8 |  |

Внешние дороги связывающие муниципальное образование «Капсальское» с поселениями Эхирит-Булагатского района и другими поселениями Иркутской области, но требуют постоянного ремонта проезжих частей. Протяженность внешних дорог 16,8 км (без учета дорог местного значения) Плотность дорог с твердым покрытием 25,8 км на 100 км2.

В настоящее время внешние связи МО «Капсальское» поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Одной из основных проблем автодорожной сети МО «Капсальское» является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав МО «Капсальское» входят 4 населенных пункта.

Таблица 2. Расстояния между с. Капсал и населенными пунктами МО.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Капсал, км |
| --- | --- |
| деревня Зады | 15 |
| деревня Батхай | 3,8 |
| Деревня Солянка | 5 |

Населенные пункты МО «Капсальское» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в сельском поселении являются главные улицы. Такими улицами являются: в с. Капсал – ул. Центральная, д. Зады – ул. Молодежная, д. Батхай – ул. Заречная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по сельским дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица:.Характеристика улиц и дорог с. Капсал

| Наименование улиц и дорог | Протяженность м | Покрытие, м | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтобетон | Гравийно-щебеночное | Грунт | Ширина проезжих частей м. |  |
| Ул. Центральная | 1760 |  | 1760 |  |  | Требуется постоянная посыпка |
| Пер. Центральный | 950 |  |  | 950 |  |  |
| Ул. Набережная | 1615 |  |  | 1615 |  |  |
| Ул. Школьная | 1600 |  | 1600 |  |  |  |
| Пер. Школьный | 160 |  |  | 160 |  |  |
| Ул. Профсоюзная | 1100 |  | 1100 |  |  |  |
| Ул. Советская | 960 |  | 960 |  |  |  |
| Ул. Таляны | 1953 |  |  | 1953 |  |  |
| Итого | 10098 |  | 5420 | 4678 |  |  |

С. Капсал расположено в 20,2 км. от районного центра (п. Усть-Ордынский) по местной автомобильной дороге - Подъезд к с. Капсал, д. Батхай от автодороги «Усть-Ордынский – Иркутск»

Плотность улично- дорожной сети 6,6 км/км2

Существующая улично-дорожная сеть с. Капсал имеет следующие недостатки

- 46,3 % улиц и дорог поселения не имеют твердого покрытия.

- 100% улиц и дороги поселения не имеют четких параметров поперечных профилей.

Деревня Зады расположена в 13,4 км от с. Капсал по автодороге - Подъезд к д. Зады от «Усть-Ордынский – Иркутск»

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть (УДС) д. Зады состоит из 5 улиц и переулка проходящей в широтном направлении.

Таблица:. Характеристика  улиц и дорог д. Зады

| Наименование улиц и дорог | Протяженность м | Покрытие, м | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гравийно- щебеночное | Асфальтобетон | грунт | Ширина проезжих частей м. |  |
| Ул. Молодежная | 1520 | 1520 |  |  |  | Требуется постоянная посыпка |
| Ул. Новая | 1374 | 1374 |  |  |  |  |
| Ул. Октябрьская | 1436 | 1436 |  |  |  |  |
| Ул. Депутатская | 1456 | 1456 |  |  |  |  |
| Ул. Балдынова | 1530 | 1530 |  |  |  |  |
| Пер. Клубный | 586 | 586 |  |  |  |  |
| итого | 7902 | 7902 |  |  |  |  |

Плотность улиц и дорог 6,5 км/км2.

Общественный пассажирский транспорт

Система общественного пассажирского транспорта в д. Зады и д. Батхай отсутствует.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть д. Батхай не имеет четкой системы, состоит из грунтовых дорог, протяженность 2,6 км.

Таблица: Характеристика дороги д. Батхай

| Наименование улиц и дорог | Протяженность м | Покрытие, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гравийно-щебеночное | грунт | Ширина проезжих частей м. |  |
| Улицы и дороги д. Батхай | 2600 |  | 2600 | Колея | Не имеют четкого профиля |

Плотность улиц и дорог 6,1 км/км2.

Существующая улично-дорожная сеть д. Батхай имеет следующие недостатки: улицы не имеют четких параметров поперечного профиля

Общественный пассажирский транспорт (ОПТ)

Система общественного пассажирского транспорта в д. Батхай отсутствует.

В результате анализа улично-дорожной сети МО «Капсальское» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог поселения;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- недостаточность искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Автомобилизация

Автомобилизация в муниципальном образовании «Капсальское» к расчетному сроку должна  соответствовать средним показателям по Иркутской области - 385 машин на 1000 жителей.

Здания, сооружения дорожных служб и дорожного сервиса

В генеральном плане сельского поселения на расчетный срок предлагается построить  АЗС на 2 колонки в с. Капсал

с. Капсал

сельские улицы и дороги, расчетный срок

Таблица: Параметры улиц с. Капсал

| Улицы и дороги | Протяженность км | Покрытие | Габарит в красных линиях м. | В том числе, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | зелень | тротуар |
| Главная улица* | 0,2 | Усовершенствованное | 12,5 | 7,0 | 0,5х2 | 2,25х2 |
| Улицы в жилой застройке. | 9,9 | Твердое покрытие | 8,5 | 5,5 | 0,5х2 | 1,0х2 |
| Итого: | 10,1 |  |  |  |  |  |

Примечание *Главная улица – участок ул. Центральной.

На планируемый срок предлагается:

- привести поперечные профили улиц и дорог в соответствие с рекомендациями ген. плана;

- реконструировать (капитально отремонтировать) 10,1 км улиц и дорог

д. Зады

сельские улицы и дороги, расчетный срок

Таблица 1. Параметры улиц д. Зады

| Улицы и дороги | Протяженность км | Покрытие | Габарит в красных линиях м. | В том числе, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | зелень | тротуар |
| Главная улица* | 0,4 | Усовершенствованное | 12,5 | 7,0 | 0,5х2 | 2,25х2 |
| Улицы в жилой застройке. | 1,4 | Твердое покрытие | 8,5 | 5,5 | 0,5х2 | 1,0х2 |
| Итого: | 1,8 |  |  |  |  |  |

Примечание *Главная улица – участок ул. Молодежной.

На планируемый срок предлагается:

- привести поперечные профили улиц и дорог в соответствие с рекомендациями ген. плана;

- реконструировать (капитально отремонтировать) 1,8 км улиц и дорог

д. Батхай

сельские улицы и дороги, расчетный срок

Таблица 2. Параметры улиц д. Батхай

| Улицы и дороги | Протяженность км | Покрытие | Габарит в красных линиях м. | В том числе, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | зелень | тротуар |
| Улицы в жилой застройке. | 2,7 | Твердое покрытие | 8,5 | 5,5 | 0,5х2 | 1,0х2 |
| Итого: | 2,7 |  |  |  |  |  |

На планируемый срок предлагается:

- привести поперечные профили улиц и дорог в соответствие с рекомендациями ген. плана;

- реконструировать (капитально отремонтировать) 2,7 км улиц и дорог

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих населенные пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры МО «Капсальское».

Таблица – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | тыс.кв.м. | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | тыс.кв.м | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | тыс.кв.м | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 | 2983,3 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

-главные улицы;

-улицы в жилой застройке: основные;

-улицы в жилой застройке: второстепенные;

-проезды

Таблица. Сведения о планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования «Капсальское» (реализация до 2032 г.)

| № п/п | Вид планируемых объектов местного значения (земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства) | Назначение планируемых объектов местного значения | Наименование планируемых объектов местного значения | Основные характеристики планируемых объектов местного значения | Местоположение планируемых объектов местного значения (наименования муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта) | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, м (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере развития транспортной инфраструктуры |
| 1. | Сооружение | Улицы и дороги | Реконструкция | 10,1 км | с. Капсал |  |
| 2. | Сооружение | Улицы и дороги | Реконструкция | 1,8 км | с. Зады |  |
| 3. | Сооружение | Улицы и дороги | Реконструкция | 2,7 км | д. Батхай |  |
| 4. | Сооружение | АЗС | Строительство | 1 колонка | С. Капсал | 100 |

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в населенных пунктах на 2018 г. составил 185 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей частного сектора составляет порядка 185 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

6.Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица – Программа инвестиционных проектов, уличной – дорожной сети МО «Капсальское».

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание | на весь период 2018-2032 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2032 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 2018 | 2032 | 17211 | 812 | 799 | 900 | 900 | 900 | 900 | 9000 | Админстрация МО |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2018 | 2032 | 1425 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 | Админстрация МО - |

Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети МО «Капсальское» на 2018 - 2032 годы, составляет 15636 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2018 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2018 года) приведены ниже в таблице.

Таблица Распределение объёма инвестиций на период реализации ПКР ТИ МО «Капсальское», тыс. руб.

|  |  | Инвестиции на реализацию программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 812 | 799 | 900 | 900 | 900 | 900 | 9900 | 14211 |
| 2 | Уличное освещение | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 | 1425 |

В результате анализа состояния  улично-дорожной сети  МО «Капсальское» показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПКР ТИ (в ценах 2018 года) приведено в таб.

Таблица . Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР ТИ МО «Капсальское», тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет МО «Капсальское» | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 14211 | 0 | 0 | 14211 | 0 |
| 2 | Освещение | 1425 | 0 | 0 | 1425 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах, крестьянских фермерских хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития МО «Капсальское», отмечается следующее:

-бюджетная обеспеченность низкая.

-транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

-наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

-состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории МО «Капсальское».

Администрация МО «Капсальское» осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 15 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.